## Slide 1: Arduino e Raspberry
Atividade Avaliativa

## Slide 2: Atividade 1.
Neste exercício, você criará um sistema em Arduino que permite controlar o acendimento e o apagamento de um LED pressionando um botão. Quando o botão é pressionado, o LED acende, e quando o botão é liberado, o LED apaga.
Componentes Necessários:
  Um LED.
  Um resistor de 220 ohms (ou similar).
  Um botão.
Escreva um programa em Arduino que realize as seguintes tarefas:
  Inicialize o LED como saída (pino 13) e o botão como entrada (pino 2).
  Dentro do loop, leia o estado do botão.
  Se o botão estiver pressionado (lido como LOW), acenda o LED.
  Se o botão estiver liberado (lido como HIGH), apague o LED.

## Slide 3: Atividade 2.
Neste exercício, você criará um semáforo simples usando LEDs e programação em Arduino. O semáforo terá três estados: verde, amarelo e vermelho, e eles serão alternados em intervalos regulares, como um semáforo real.
Componentes Necessários:
  3 LEDs (vermelho, amarelo e verde).
  Resistores de 220 ohms (ou similares) para cada LED.
Escreva um programa em Arduino que realize as seguintes tarefas:
  Crie uma sequência de estados para simular o funcionamento de um semáforo: verde aceso, amarelo aceso, vermelho aceso e vice-versa.
  Use a função digitalWrite() para acender e apagar os LEDs nos momentos apropriados para cada estado.
  Inclua intervalos de tempo para cada estado, por exemplo, 3 segundos para o verde, 1 segundo para o amarelo e 3 segundos para o vermelho.

## Slide 4: Atividade 3.
Neste exercício, você criará uma animação de luzes piscantes usando LEDs conectados ao Arduino. Os LEDs piscarão em sequência, criando um efeito visual.
Componentes Necessários:
  Três LEDs de cores diferentes.
  Resistores de 220 ohms (ou similares) para cada LED.
Escreva um programa em Arduino que realize as seguintes tarefas:
  Crie uma sequência de animação em que os LEDs piscam em sequência (um de cada vez) com um pequeno intervalo de tempo entre eles.
  Use a função digitalWrite() para acender e apagar os LEDs na sequência.
  Repita a animação indefinidamente.

## Slide 5: Atividade 4.
Neste exercício, você criará um contador de botões usando um botão e LEDs. Quando você pressionar o botão, o contador aumentará e os LEDs exibirão o valor do contador em binário.
Componentes Necessários:
  3 LEDs.
  Resistor de 220 ohms (ou similares) para cada LED.
  1 botão.
Escreva um programa em Arduino que realize as seguintes tarefas:
  Inicialize o contador em 0.
  No loop, leia o estado do botão.
  Se o botão estiver pressionado (lido como LOW), aumente o contador em 1.
  Atualize os LEDs para mostrar o valor do contador em binário. Por exemplo, se o contador for 5, os LEDs devem exibir 101.

## Slide 6: Atividade 5.
Neste exercício, você criará um contador binário de 4 bits usando quatro botões (um para cada bit) e LEDs para exibir o valor do contador em binário.
Componentes Necessários:
  4 LEDs.
  Resistor de 220 ohms (ou similares) para cada LED.
  4 botões.
Escreva um programa em Arduino que realize as seguintes tarefas:
  Configure os pinos digitais 2, 3, 4 e 5 como saídas para os LEDs.
  Configure os pinos digitais 6, 7, 8 e 9 como entradas para os botões.
  Inicialize o contador binário em 0 (todos os LEDs apagados).
  No loop, leia o estado de cada botão.
  Se um botão for pressionado, altere o estado do LED correspondente (ligado ou desligado).