## Slide 1: Arduino e Raspberry Pi
Aula 01.

## Slide 2: Eletricidade Básica
A eletricidade é uma das forças fundamentais que moldam o nosso mundo moderno, impulsionando uma infinidade de dispositivos, sistemas e tecnologias essenciais para a nossa vida diária. Desde a descoberta dos primeiros fenômenos elétricos até as complexas redes de distribuição de energia que alimentam nossas casas e indústrias, a eletricidade básica é um campo crucial de conhecimento que nos permite compreender e aproveitar o poder do fluxo de elétrons.

## Slide 3: Corrente Elétrica: O Fluxo de Energia em Movimento
A corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas carregadas, conhecidas como elétrons, através de um condutor, como um fio. Ela é a força vital por trás de todos os dispositivos elétricos e eletrônicos que usamos diariamente, permitindo a transferência de energia e o funcionamento de circuitos.

## Slide 4: Corrente Elétrica: O Fluxo de Energia em Movimento
O que é: A corrente elétrica é o fluxo contínuo de elétrons em um circuito.
Como funciona: Elétrons carregados negativamente são impulsionados por uma diferença de potencial elétrico, movendo-se de áreas de alta concentração para baixa concentração.
Unidade de Medida: A corrente é medida em Ampères (A), representando a quantidade de elétrons que passam por um ponto em um segundo.
Importância: A corrente elétrica é essencial para o funcionamento de lâmpadas, aparelhos eletrônicos, motores e muito mais.
Compreender a corrente elétrica é fundamental para dominar conceitos básicos de eletricidade e para criar circuitos eficientes e seguros.

## Slide 5: Tensão Elétrica: A Força que Impulsiona os Elétrons
A tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, é o impulso que move elétrons através de um circuito. É a "força motriz" por trás do fluxo de energia elétrica e desempenha um papel crucial na operação de dispositivos eletrônicos.

## Slide 6: Tensão Elétrica: A Força que Impulsiona os Elétrons
O que é: A tensão elétrica é a diferença de carga entre dois pontos em um circuito, que cria um campo elétrico capaz de mover elétrons.
Como funciona: A tensão é medida em Volts (V) e representa a energia potencial disponível para impulsionar os elétrons através de um condutor.
Analogia: Pense na tensão como uma "pressão elétrica" que empurra os elétrons ao longo do circuito, assim como a pressão da água move a água através de uma tubulação.
Importância: A tensão controla a intensidade da corrente elétrica e permite que dispositivos sejam ligados ou desligados.
Compreender a tensão elétrica é essencial para projetar e operar circuitos de forma segura e eficiente. Ela nos ajuda a controlar o fluxo de energia e a utilizar a eletricidade de maneira inteligente em aparelhos, sistemas de iluminação e muito mais.

## Slide 7: Potencia Elétrica
A potência elétrica é o indicador da taxa na qual a energia elétrica é usada ou transformada em um circuito. É o que determina quão rápido um dispositivo consome ou fornece energia.
O que é: A potência elétrica é a quantidade de trabalho realizado ou a energia transferida por unidade de tempo.
Como funciona: A potência é medida em Watts (W) e pode ser calculada multiplicando a corrente elétrica pela tensão elétrica (P = I × V).
Analogia: Pense na potência como a velocidade em que você realiza uma tarefa - quanto mais rápido, mais trabalho é feito em um período curto.
Importância: A potência determina o desempenho e a eficiência dos dispositivos elétricos, ajudando a escolher componentes adequados.

## Slide 8: Dissipação de Potência
Dissipação de potência é a capacidade que um resistor possui em dissipar (ou escoar) o calor gerado pela passagem da corrente elétrica para o meio ambiente que o rodeia. São fabricados comercialmente nas potências de 1/32 W, 1/16 W, 1/8 W, 1/4 W, 1/3 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, 3 W, 5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 25 W, 50 W etc..
Normalmente o tamanho do resistor cresce com o aumento da capacidade de dissipar potência, todavia, o surgimento de novas tecnologias de fabricação têm contrariado esta regra. Atualmente há resistores capazes de dissipar 2 W cujas dimensões são muito próximas daquelas de resistores de 1/4 W construídos com tecnologias mais antigas.

## Slide 9: Resistores
Um resistor, em sua essência, é um dispositivo projetado especificamente para oferecer resistência ao fluxo livre de elétrons. Em outras palavras, ele limita a quantidade de corrente que pode passar através de um circuito, transformando parte da energia elétrica em calor no processo. Essa capacidade de ajustar a intensidade da corrente é fundamental para inúmeras aplicações, desde circuitos simples de iluminação até sistemas eletrônicos mais complexos.

## Slide 10: Resistores

## Slide 11: Código de cores resistores 4 faixas.

## Slide 12: Código de cores resistores 4 faixas.
1ª Faixa: Vermelho = 2 2ª Faixa: Violeta = 7 3ª Faixa Nº de zeros: Marrom = 1 = 0 Valor obtido: 270 Ω 4ª Faixa Tolerância: Dourado = ± 5% = 13,5 Ω Então o resistor pode variar de 256,5 Ω a 283,5 Ω de acordo com a tolerância.

## Slide 13: Código de cores resistores 6 faixas

## Slide 14: Código de cores resistores 6 faixas
1ª Faixa: Amarelo = 4 2ª Faixa: Verde = 5 3ª Faixa: Cinza = 8 4ª Faixa Multiplicadora: Prata = x 0,01 Valor obtido: 4,58 Ω 5ª Faixa Tolerância: Marrom = ± 1% = 0,0458 Ω Então o resistor pode variar de 4,53 Ω a 4,63 Ω de acordo com a tolerância. 6ª Faixa Coeficiente de temperatura = Vermelho = 50 PPM/°C

## Slide 15: Lei de OHM
Mantida a temperatura constante, nos resistores ôhmicos, a ddp u é diretamente proporcional à intensidade de corrente i, a constante de proporcionalidade é a resistência elétrica r do resistor.
R=

## Slide 16: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
EM SÉRIE:
Na associação em série, os resistores são ligados um em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente elétrica. As lâmpadas de árvore de natal são um exemplo de associação em série
EM PARALELO:
Na associação em paralelo, os resistores são ligados de tal maneira, que todos ficam submetidos à mesma diferença de potencial. A corrente total fornecida pelo gerador é a soma das correntes em cada um dos resistores. A instalação residencial é um exemplo de associação em paralelo.

## Slide 17: EM SÉRIE:

## Slide 18: No circuito anterior temos
Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente i.
  i = i1 = i2 = i3
A tensão total (ddp) U aplicada a associação é a soma das tensões em cada resistor.
  U = U1 + U2 + U3
Para obter a resistência do resistor equivalente, somam-se as resistências de cada resistor
  RS = R1 + R2 + R3
As potências dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências

## Slide 19: EM PARALELO

## Slide 20: EM PARALELO
Todos os resistores são submetidos a ddp V.
  V = V1 = V2 = V3
A corrente total de intensidade i é a soma das correntes em cada resistor associado.
  i = i1 + i2 + i3
O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências associadas:
Para dois resistores
Para resistores iguais
As potências dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências

## Slide 21: EXERCÍCIOS

## Slide 22: Exercício
É dada a associação de resistores abaixo, submetida à ddp de 60 V
Determine
a) a resistência elétrica do resistor equivalente.
b) a intensidade da corrente através dos resistores.
c) as ddps dos resistores da associação

## Slide 23: Exercício
Considere a associação de resistores esquematizados a seguir, submetida à ddp U = 24 V
Determine:
a) a corrente em cada resistor.
b) a corrente total.
c) a resistência equivalente.

## Slide 24: Exercício
(UFPEL) No circuito esquematizado na figura abaixo, as lâmpadas são idênticas e a resistência de cada uma vale 120 . A diferença de potencial mantida entre os pontos A e B é igual a 270 V.
Analisando o circuito, responda às seguintes questões:
a) Qual a resistência equivalente à associação de resistores formada pelas quatro lâmpadas?
b) Qual a corrente elétrica que passa na lâmpada L3?
c) Se a lâmpada L3 for retirada da associação, o brilho de L4 aumenta, diminui ou não se altera? Justifique sua resposta.

## Slide 25: Exercício
(FURG) Para o circuito da figura Determine:
a) a corrente que passa no resistor de 10 Ohm.
b) a potência total dissipada pelos três resistores

## Slide 26: Exercício
(PUC)O esquema abaixo representa um circuito elétrico, composto de uma fonte de tensão, resistores e medidores ideais. As medidas indicadas pelos medidores são
a) 2A e 20V
b) 2A e 40V
c) 4A e 16V
d) 4A e 20V
e) 6,6A e 15V

## Slide 27: Exercício

## Slide 28: Exercício

## Slide 29: Exercício

## Slide 30: Exercício

## Slide 31: Exercício

## Slide 32: Exercício

## Slide 33: Exercício
(UFRS)Três resistores de 10, 20 e 30 Ohm, são ligados em série. Aplicando-se uma diferença de potenciômetros extremos dessa associação, qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 Ohm ?
a) 10V
b) 12V
c) 20V
d) 120V
e) 1200Vial de 120 V aos

## Slide 34: Exercício

## Slide 35: Exercício

## Slide 36: Exercício
(UFOP) Três lâmpadas idênticas e de resistência conhecida foram projetadas e construídas para operar associadas de maneiras diferentes. Para se ter a maior luminosidade, as lâmpadas devem ser associadas da maneira apresentada em:

## Slide 37: Exercício

## Slide 38: Exercício
(UFRGS) No circuito abaixo, todos os resistores têm resistências idênticas, de valor 10Ohm. A corrente elétrica i, através de R2, é de 500mA. A fonte, os fios e os resistores são todos ideais. Selecione a alternativa que indica o valor correto da diferença de potencial a que está submetido o resistor R1.
a) 5 V.
b) 7,5 V.
c) 10 V.
d) 15 V.
e) 20 V

## Slide 39: Exercício

## Slide 40: Exercícios Extras

## Slide 41: Exercícios Extras

## Slide 42: Exercícios Extras

## Slide 43: MATRIZ DE CONTATOS
A “matriz de contato”, também denominada proto-board (placa de protótipos), é um elemento importante numa bancada de testes de circuitos eletrônicos. Sua função é permitir a montagem rápida de protótipos, possibilitando ao usuário avaliar a performance de circuitos sem perder tempo com projeto e confecção de placas de circuito impresso e com soldagem de componentes. Abaixo, temos um exemplo de matriz disponível nos laboratórios do IF-SC. Observe com atenção as ligações entre os pinos.

## Slide 44: Exemplo de circuito montado em matriz de contato.

## Slide 45: A)Sabendo que todos os resistores têm 10Ω. Qual o valor da resistência equivalente RAB

## Slide 46: B)Sabendo que todos os resistores têm 10Ω. Qual o valor da resistência equivalente RAB?

## Slide 47: Sabendo que todos os resistores têm 10Ω. Qual o valor da resistência equivalente RAB:

## Slide 48: C)Sabendo que todos os resistores têm10Ω. Na “matriz de contato”, desenhada abaixo qual o valor das seguintes resistências: RAB=________; RBC=________; RCD=________; RDE=________; RFG=________; RHI=_________

## Slide 49: D)Sabendo que todos os resistores têm 10Ω. Na “matriz de contato”, desenhada abaixo qual o valor das seguintes resistências: RAB=________; RBC=________; RCD=________; RDE=________; RFG=________; RHI=_________; Indique o caminho da corrente HI.